## Slide 1: 電子實驗室單位換算與 C 語言實作
學習目標
1. 針對「電壓 V → mV」與「功率 W → mW」兩個換算需求，寫出正確的虛擬碼。
2. 將虛擬碼轉換為可編譯執行的 C 程式，並選用正確的資料型別。
3. 讀懂編譯器回報的錯誤訊息，找出錯誤所在行與原因。
4. 在「先自己想、再用 AI 協助」的流程下，理解 AI 的建議並自行修改程式。
5. 用具體測試值（1.5 V → 1500 mV、0.25 W → 250 mW）驗證程式的公式與型別是否正確。
1 / 9

## Slide 2: 將電壓從 V 換算為 mV 時，數值為什麼要乘 1000 而不是除以 1000？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
毫單位換算邏輯
從大單位（V）轉換到小單位（mV）時，所代表的數值量級會變大，1 個基本單位等同於 1000 個毫單位，因此必須乘以 1000；反向從小單位換到大單位時數值變小，才需要除以 1000。
mV = V * 1000
mW = W * 1000
常見錯誤
錯：看到毫（milli, 10^-3）就直覺把輸入數值除以 1000。 為什麼：混淆了單位本身的縮小與表示數值的放大；單位變小，計數數值必須變大。 正確：換算前先判斷「數字會變大還是變小」，大單位轉小單位一律乘 1000。
出處：### 本單元要處理的兩條公式
2 / 9
Notes: 教材原文依據：
### 本單元要處理的兩條公式
$$mV = V \times 1000$$
> **提醒**：換算前先問自己「換算後的數字會變大還是變小？」。V → mV 是從大單位換到小單位，數字會**變大**，所以乘 1000；反過來 mV → V 則要除以 1000。

## Slide 3: 寫 V 轉 mV 的虛擬碼時，為什麼要拆成「輸入、處理、輸出」三段？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
換算虛擬碼結構
將計算拆成輸入、處理、輸出，只描述「做什麼」而不受語法細節干擾。當程式出錯時，可以快速比對虛擬碼，迅速釐清究竟是換算邏輯寫錯，還是 C 語言的型別或語法出錯。
開始
輸入：讀取電壓值 voltage（單位：V）
處理：millivolt ← voltage * 1000
輸出：印出 millivolt（單位：mV）
結束
出處：延續前一單元的「輸入 → 處理 → 輸出」三段結構，先不要碰程式語法，用中文把步驟寫清楚。
3 / 9
Notes: 教材原文依據：
延續前一單元的「輸入 → 處理 → 輸出」三段結構，先不要碰程式語法，用中文把步驟寫清楚。
```text
開始
輸入：讀取電壓值 voltage（單位：V）
處理：millivolt ← voltage × 1000
輸出：印出 millivolt（單位：mV）
結束
```
**為什麼要先寫虛擬碼？** 因為虛擬碼只描述「做什麼」，不牽扯「怎麼寫」。當你的程式出錯時，只要回頭比對虛擬碼，就能快速判斷是**邏輯錯**還是**語法／型別錯**。

## Slide 4: 將虛擬碼對應到 C 語言時，scanf 與 printf 中的變數符號有何不同？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
虛擬碼轉 C 程式
在 scanf 讀取輸入時，變數名稱前必須加上取址符號 &，代表將輸入寫入該變數記憶體；而在 printf 輸出時，直接傳入變數名稱即可，並搭配 %.2f 格式化指定印到小數點後兩位。
double voltage;
printf("請輸入電壓（單位：V）：");
scanf("%lf", &voltage);
double millivolt = voltage * 1000.0;
printf("%.2f V = %.2f mV\n", voltage, millivolt);
常見錯誤
錯：在 scanf 中讀入 double 變數時寫成 scanf("%lf", voltage); 漏掉 &。 為什麼：scanf 需要知道變數的記憶體位址才能存入數值，缺少 & 會導致記憶體寫入錯誤。 正確：使用 scanf 讀入數值變數時，變數名稱前務必加上 &。
出處：int main() { double voltage; /* 單位：V，可能有小數，例如 1.5 *…
4 / 9
Notes: 教材原文依據：
int main() {
double voltage; /* 單位：V，可能有小數，例如 1.5 */
printf("請輸入電壓（單位：V）：");
scanf("%lf", &voltage);
double millivolt = voltage * 1000.0;
| 虛擬碼 | 對應的 C 程式 | 重點說明 |
| --- | --- | --- |
| 讀取電壓 voltage | `scanf("%lf", &voltage);` | `&` 表示「把輸入存進這個變數」 |
| 計算 millivolt ← voltage × 1000 | `double millivolt = voltage * 1000.0;` | 先宣告變數再存入計算結果 |
| 印出 millivolt | `printf("%.2f mV\n", millivolt);` | `%.2f` 表示印到小數第二位 |

## Slide 5: 讀取電壓 1.5 V 時，為什麼變數宣告不能用 int 而必須用 double？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
浮點數型別選擇
輸入數值可能包含小數點。若宣告為 int 並以 %d 讀入 1.5，小數點與其後的數值會被截斷留在緩衝區，變數只會收到 1，且 int 乘整數運算無法產生小數，造成計算結果少 500 mV 且編譯器不會報錯。
int voltage;
scanf("%d", &voltage); /* 輸入 1.5 → voltage 只得到 1 */
printf("%d mV\n", voltage * 1000); /* 印出 1000 mV，少了 500 mV */
常見錯誤
錯：以為換算出的 mV 通常很大，所以輸出變數用 int 儲存就好。 為什麼：double 與整數相乘的結果仍是 double，硬存進 int 會直接截斷小數造成誤差。 正確：凡涉及可能含小數的物理量，輸入、運算與輸出變數一律統一宣告為 double。
出處：這是本單元最容易出錯、也最需要與 AI 反覆確認的地方。判斷原則很簡單：**這個變數會不會出現小數？**
5 / 9
Notes: 教材原文依據：
這是本單元最容易出錯、也最需要與 AI 反覆確認的地方。判斷原則很簡單：**這個變數會不會出現小數？**
> **常見誤解**：有人想「mV 一定是整數，所以用 `int` 就好」。但 `double` 變數乘出來的結果也會是 `double`，硬存進 `int` 會發生**截斷**（例如 0.5 mW 的微小功率會變成 0）。在本單元一律先用 `double`，是比較安全的做法。
```c
int voltage;
scanf("%d", &voltage); /* 輸入 1.5 → voltage 只得到 1 */
printf("%d mV\n", voltage * 1000); /* 印出 1000 mV，少了 500 mV */
```
1. `%d` 只能讀整數，小數點之後的 `.5` 會被留在輸入緩衝區。
2. `voltage * 1000` 是 `int * int`，結果仍是整數，不可能出現小數點。

## Slide 6: 執行測試值 1.5 V 與 0.25 W 時，為什麼必須依照「先手算、再輸入、最後比對」？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
手算比對測試驗證
型別截斷等邏輯錯誤能正常編譯執行，編譯器不會主動報錯。驗證標準是先依公式手算出預期數值（1500.00 mV、250.00 mW），再將數值輸入程式，檢查實際輸出與手算結果是否完全相符。
測試 1：輸入 1.5 V -> 手算 1.5 * 1000 = 1500 -> 輸出 1500.00 mV（通過）
測試 2：輸入 0.25 W -> 手算 0.25 * 1000 = 250 -> 輸出 250.00 mW（通過）
出處：驗證（verification）的標準做法是：**先手算、再輸入、最後比對**。
6 / 9
Notes: 教材原文依據：
驗證（verification）的標準做法是：**先手算、再輸入、最後比對**。
| 測試編號 | 輸入 | 換算公式（手算） | 預期輸出 | 程式實際輸出 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 V | $1.5 \times 1000 = 1500$ | 1500.00 mV | 1500.00 mV | 通過 |
| 2 | 0.25 W | $0.25 \times 1000 = 250$ | 250.00 mW | 250.00 mW | 通過 |
| 3 | 3.3 V | $3.3 \times 1000 = 3300$ | 3300.00 mV | 3300.00 mV | 通過 |
| 4 | 0.001 W | $0.001 \times 1000 = 1$ | 1.00 mW | 1.00 mW | 通過 |
| 5 | 0 V | $0 \times 1000 = 0$ | 0.00 mV | 0.00 mV | 通過 |
> **測試案例 1 與 2 就是本知識點指定的驗證值**："1.5 V → 1500 mV"、"0.25 W → 250 mW"。只要這兩個案例通過，就能高度確認公式與型別選擇都正確。

## Slide 7: 出現 format '%f' expects argument of type 'float *' 訊息時代表哪裡寫錯？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
編譯器錯誤解讀
這表示以 scanf 讀取 double 變數時誤用了 %f。雖然 printf 輸出時 float 與 double 格式常能互通，但 scanf 讀入時必須嚴格對應型別：%f 對應 float*，而 double* 必須指定 %lf 才能正確讀取。
常見錯誤
錯：認為 printf 可以用 %f 印 double，所以 scanf 讀入 double 時也能用 %f。 為什麼：scanf 仰賴精確的指針型別寫入位元組，%f 只能處理 4 位元組 float 指標。 正確：在 scanf 讀入 double 變數時，格式字串一律使用 %lf。
出處：編譯器（例如 `gcc`）的錯誤訊息其實是**最有用的老師**：它會告訴你「哪一行、什麼問題」。常見的幾種如下表。
7 / 9
Notes: 教材原文依據：
編譯器（例如 `gcc`）的錯誤訊息其實是**最有用的老師**：它會告訴你「哪一行、什麼問題」。常見的幾種如下表。
| 編譯器訊息（節錄） | 真正的原因 | 修正方式 |
| --- | --- | --- |
| `error: 'voltage' undeclared (first use in this function)` | 使用了沒宣告的變數 | 在 `main` 開頭加上 `double voltage;` |
| `error: expected ';' before 'printf'` | 上一行的敘述少寫分號 | 補上 `;` |
| `format '%f' expects argument of type 'float *', but argument 2 has type 'double *'` | `double` 變數用 `%f` 讀取 | `scanf` 改用 `%lf` |
| `format '%d' expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'double'` | 用 `%d` 印 `double` 變數 | `printf` 改用 `%.2f` |
| `error: 'millivolt' undeclared` | 打錯變數名稱（大小寫或拼字） | 檢查宣告與使用處是否一致 |
> **注意**：`%f` 與 `%lf` 在 `printf` 中可以互通（`float` 會自動提升為 `double`），但在 `scanf` 中**必須**區分：`%f` 對應 `float *`、`%lf` 對應 `double *`。這是初學者最常踩的坑之一。

## Slide 8: 程式編譯報錯向 AI 求助時，提問時為什麼要主動要求「先不要直接提供完整程式」？
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
AI 協作除錯原則
AI 的角色是協助看懂問題與檢查思考盲點。直接取得完整解答會失去理解錯誤的機會。應先提供行號與錯誤訊息，要求 AI 解釋錯誤原因並給出修正方向，由自己修改程式後再用測試案例核對結果。
提問示範：
「我用 GCC 編譯下面的 C 程式時出現這個錯誤。請解釋錯誤原因，給我修正方向，先不要直接提供完整程式。」
常見錯誤
錯：只要 AI 回答「這段程式碼已經完全正確」，就不需要再執行測試比對。 為什麼：AI 可能給出看似合理但運算或型別有微小瑕疵的程式碼。 正確：收到 AI 建議並自行修改後，仍必須以程式實際執行輸出與手算結果進行驗證。
出處：AI 在這裡的角色不是「幫我寫完作業」，而是「協助我看懂問題，並檢查自己的修正是否合理」。 遇到錯誤時，先看編譯器指出的…
8 / 9
Notes: 教材原文依據：
AI 在這裡的角色不是「幫我寫完作業」，而是「協助我看懂問題，並檢查自己的修正是否合理」。
遇到錯誤時，先看編譯器指出的行號，試著自己找原因；仍不確定時，再把相關程式碼、完整錯誤訊息，以及你原本想達成的結果提供給 AI。例如：
我用 GCC 編譯下面的 C 程式時出現這個錯誤。請解釋錯誤原因，給我修正方向，先不要直接提供完整程式。
收到建議後，自己修改並重新編譯，最後用 1.5 V → 1500 mV、0.25 W → 250 mW 驗證。即使 AI 說「這樣是對的」，仍要以程式的實際輸出和手算結果為準。

## Slide 9: 常見錯誤整理
電子實驗室單位換算與 C 語言實作
【毫單位換算邏輯】錯：看到毫（milli, 10^-3）就直覺把輸入數值除以 1000。 為什麼：混淆了單位本身的縮小與表示數值的放大；單位變小，計數數值必須變大。 正確：換算前先判斷「數字會變大還是變小」，大單位轉小單位一律乘 1000。
【虛擬碼轉 C 程式】錯：在 scanf 中讀入 double 變數時寫成 scanf("%lf", voltage); 漏掉 &。 為什麼：scanf 需要知道變數的記憶體位址才能存入數值，缺少 & 會導致記憶體寫入錯誤。 正確：使用 scanf 讀入數值變數時，變數名稱前務必加上 &。
【浮點數型別選擇】錯：以為換算出的 mV 通常很大，所以輸出變數用 int 儲存就好。 為什麼：double 與整數相乘的結果仍是 double，硬存進 int 會直接截斷小數造成誤差。 正確：凡涉及可能含小數的物理量，輸入、運算與輸出變數一律統一宣告為 double。
【編譯器錯誤解讀】錯：認為 printf 可以用 %f 印 double，所以 scanf 讀入 double 時也能用 %f。 為什麼：scanf 仰賴精確的指針型別寫入位元組，%f 只能處理 4 位元組 float 指標。 正確：在 scanf 讀入 double 變數時，格式字串一律使用 %lf。
【AI 協作除錯原則】錯：只要 AI 回答「這段程式碼已經完全正確」，就不需要再執行測試比對。 為什麼：AI 可能給出看似合理但運算或型別有微小瑕疵的程式碼。 正確：收到 AI 建議並自行修改後，仍必須以程式實際執行輸出與手算結果進行驗證。
9 / 9